ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

СКОБЫ ОДНОМЕСТНЫЕ

Конструкция и размеры

ГОСТ 24133-80

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| Детали крепления трубопроводов СКОБЫ ОДНОМЕСТНЫЕ Конструкция и размеры Pipe-line fastening parts. Single-seat cramps. Design and dimensions | ГОСТ 24133-80 Взамен ГОСТ 16686-71 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 апреля 1980 г. № 1891 срок введения установлен

с 01.01.81

Ограничение срока действия отменено, ИУС II-12-94

1. Настоящий стандарт распространяется на одноместные скобы диаметром D от 6 до 150 мм.

2. Конструкция и размеры одноместных скоб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Примечания:

1. Все размеры, кроме размеров В и s, обеспечиваются инструментом.

2. Отклонение от центра радиуса R относительно оси поверхности Е не должно быть более 1 мм.

Размеры, мм

| D | А ± 0,5 | B ( s для исполнений | Н | L | d h14 | d1 | h | r | r1 | r2 | Масса 1000 шт., кг, для исполнений | применяемость для исполнений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | 24 | 16 ( 1,0 | 16 ( 2 | 5 | 40 | 5,8 | 9 | 1,0 | 3 | 2 | 10 | 5,3 | 10,6 |  |  |
| 8 | 26 |  |  | 6 | 42 |  |  |  |  |  |  | 5,7 | 11,4 |  |  |
| 10 | 28 |  |  | 8 | 44 |  |  |  |  |  |  | 6,4 | 12,8 |  |  |
| 12 | 30 |  |  | 10 | 46 |  |  |  |  |  |  | 7,0 | 14,0 |  |  |
| 14 | 38 | 18 ( 1,6 | 18 ( 3 | 12 | 56 | 7,0 | 10 | 1,4 | 5 | 3 |  | 15,4 | 28,8 |  |  |
| 16 | 40 |  |  | 14 | 58 |  |  |  |  |  |  | 16,6 | 31,0 |  |  |
| 18 | 42 |  |  | 16 | 60 |  |  |  |  |  |  | 17,7 | 33,1 |  |  |
| 20 | 45 |  |  | 18 | 63 |  |  |  |  |  |  | 19,1 | 35,7 |  |  |
| 22 | 52 | 22 ( 1,6 | 22 ( 3 | 20 | 74 | 9,0 | 14 |  |  |  |  | 26,6 | 49,7 |  |  |
| 25 | 55 |  |  | 22 | 77 |  |  |  |  |  |  | 28,3 | 52,9 |  |  |
| 28 | 58 |  |  | 24 | 80 |  |  |  |  |  |  | 29,9 | 55,9 |  |  |
| 32 | 62 |  |  | 28 | 84 |  |  |  |  |  |  | 32,7 | 61,1 |  |  |
| 36 | 65 |  |  | 32 | 87 |  |  |  |  |  |  | 35,3 | 66,0 |  |  |
| 40 | 75 | 30 ( 2,0 | 30 ( 3 | 35 | 105 |  |  | 2,0 | 6 | 4 | 16 | 71,1 | 106,7 |  |  |
| 45 | 78 |  |  | 40 | 108 |  |  |  |  |  |  | 76,3 | 114,5 |  |  |
| 50 | 85 |  |  | 45 | 115 |  |  |  |  |  |  | 83,2 | 124,8 |  |  |
| 55 | 90 |  |  | 50 | 120 | 11,0 | 16 | 2 |  |  |  | 88,3 | 132,5 |  |  |
| 60 | 95 |  |  | 55 | 125 |  |  |  |  |  |  | 91,3 | 141,5 |  |  |
| 65 | 105 |  |  | 60 | 135 |  |  |  |  |  |  | 102,7 | 154,1 |  |  |
| 70 | 110 | - |  | 60 | 140 |  | - | - |  | - | - | - | 156,6 |  |  |
| 75 | 115 |  |  | 65 | 145 |  |  |  |  |  |  |  | 165,1 |  |  |
| 80 | 125 |  | 30 ( 4 | 70 | 155 | 13,0 |  |  |  |  |  |  | 234,7 |  |  |
| 85 | 130 |  |  | 75 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 246.7 |  |  |
| 90 | 135 |  |  | 80 | 165 |  |  |  |  |  |  |  | 253,9 |  |  |
| 95 | 140 |  |  | 85 | 170 |  |  |  |  |  |  |  | 270,9 |  |  |
| 100 | 145 |  |  | 90 | 175 |  |  |  |  |  |  |  | 283,1 |  |  |
| 105 | 150 |  |  | 95 | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 295,2 |  |  |
| 110 | 155 |  |  | 100 | 185 |  |  |  |  |  |  |  | 307,3 |  |  |
| 115 | 170 |  | 40 ( 4 | 105 | 210 | 17,0 |  |  |  |  |  |  | 452,6 |  |  |
| 120 | 170 |  |  | 110 | 210 |  |  |  |  |  |  |  | 456,9 |  |  |
| 125 | 180 |  |  | 115 | 220 |  |  |  |  |  |  |  | 479,0 |  |  |
| 130 | 180 |  |  | 120 | 930 |  |  |  |  |  |  |  | 489,0 |  |  |
| 135 | 190 |  |  | 125 | 230 |  |  |  |  |  |  |  | 511,6 |  |  |
| 140 | 190 |  |  | 130 | 230 |  |  |  |  |  |  |  | 521,7 |  |  |
| 145 | 200 |  |  | 135 | 240 |  |  |  |  |  |  |  | 513,8 |  |  |
| 150 | 200 |  |  | 140 | 240 |  |  |  |  |  |  |  | 553,7 |  |  |

Пример условного обозначения одноместной скобы пополнения 1 D = 25 мм из стали марки 20 с покрытием Ц9.хр:

Скоба 1- 25- 20-Ц9.хр ГОСТ 24133-80

То же, исполнения 2 из стали марки 12Х18Н10Т с покрытием Хим. Пас.;

Скоба 2-25-12Х18Н10Т-Хим. Пас. ГОСТ 24133-80

3. Технические требования - по ГОСТ 24140-80.